## Slide 1
计算机网络实验
期末课程项目汇报
汇报人：于广淳、郑耀辉
成员：2352037郑耀辉 2353740于广淳 2320241袁艺铭 2354093李雪菲

## Slide 2
目录
o1.设计功能与技术
o2.网络拓扑结构
o3.内网设计
o4.外网设计及内外网连通
o5.网络测试
contents

## Slide 3
o1
设计功能与技术
功能模块 | 说明 | 使用技术
1. VLAN隔离与互访 | 各部门划分独立 VLAN，部门终端与服务器通过 ACL 控制互访 | VLAN、三层交换、ACL
2. DHCP 地址自动分配 | 各 VLAN 主机通过 DHCP 中继自动获取 IP 地址 | DHCP
3. DNS 名称解析服务 | 所有主机可通过域名访问企业内外的服务器资源 | DNS
4. FTP 服务 | 各部门只能访问本部门和核心层FTP 服务；核心层可访问所有部门 FTP；外部用户禁止访问 | FTP、ACL
5. Web 服务 | 各部门只能访问本部门和核心层 Web 服务；核心层可访问所有部门 Web；外部仅可访问核心 Web | HTTP/HTTPS、ACL
6. WiFi服务 | 提供 WiFi ，为移动设备提供 VLAN 地址与服务访问 | 无线路由器、DHCP
7. 内部动态路由 | 各部门与核心交换机间使用 RIP 实现动态互联路由 | RIP（v2）
8. 核心静态路由配置 | 核心交换机和边界路由器间使用静态路由 | 静态路由
9. NAT 地址转换 | 内网通过 Hallway Router 的 NAT 功能统一访问外部网络 | NAT
10. Web 外网发布 | 公司主页通过静态 NAT 暴露到公网，允许外部访问 | 静态 NAT、公网 DNS
11. 外部 Web 访问 | 公司只有核心层可访问外部 Web 服务，各部门不可访问 | ACL
12. FTP、Web 外部屏蔽 | 外部用户无法访问各部门 FTP/Web 服务 | ACL、NAT映射策略

## Slide 4
o2
网络拓扑结构
内网：企业
外网：外部互联网
由⽹关路由器（HallwayRouter）连接
内网可通过该网关路由器
访问公⽹的Web服务器、DNS服务器等。
外网
多个主机、Web服务器和DNS服务器
IT office
Finance office
核心层
外网

## Slide 5
o2
网络拓扑结构
内网
核心层和两个独立部门（财务部、IT部）
核⼼层：
内网公用：Web、DNS、DHCP、FTP四台服务器
外网可访问：Web服务器
部⻔：
多个主机、Web服务器和FTP服务器
⽆线路由器提供Wifi服务
核心交换机：
连接内网各部分，是一个三层交换机，支持三层路由
IT office
Finance office
核心层
外网

## Slide 6
o3
内网设计
3.1 构建核心层网络
3.2 核心层VLAN配置
3.3 各部门网络拓扑图
3.4 配置各部门VLAN
3.5 配置各部门服务器静态IP
3.6 配置DHCP
3.7 配置ACL
3.8 配置RIP
3.9 配置Web服务
3.10配置FTP服务
3.11 配置WIFI

## Slide 7
3.1 构建核心层网络
为四个服务器分配静态地址，分配情况如下表：
服务器 | IP | ⼦⽹掩码 | ⽹关 | DNS
Web | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.3
DNS | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | —
DHCP | 192.168.0.4 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.3
FTP | 192.168.0.5 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.3

## Slide 8
3.2 核心层VLAN配置
(1)将核心交换机配置为VTP的server模式
(2) 在核⼼交换机上进⾏所有VLAN的配置。
本项目中，我们通过构建虚拟局域⽹（VLAN）来逻辑上为每个部⻔建⽴其独⽴的局域⽹。为了实现这⼀⽬标，我们选择采⽤VTP来简化VLAN的管理和配置过程。

## Slide 9
3.3 各部门网络拓扑图
财务部门网络拓扑图
IT 部门网络拓扑图

## Slide 10
3.4 配置各部门VLAN
3.4.1 各部门VTP设置
将部⻔交换机配置为VTP的client模式，使得它们可以同步所有VLAN。

## Slide 11
3.4 配置各部门VLAN
3.4.2 VLAN创建与命名
(1)添加VLAN，对应每个部门内部的两个虚拟局域网。
IT 部门 VLAN
财务部门 VLAN

## Slide 12
3.4 配置各部门VLAN
3.4.2 VLAN创建与命名
(2)接口划分：终端连接端口配置为 Access 模式并绑定对应 VLAN：
  # 核心层
  interface f0/1
  switchport access vlan 2
  # IT部门
  interface f0/2
  switchport access vlan 11
  interface f0/3
  switchport access vlan 12
  # 财务部门
  interface f0/2
  switchport access vlan 21
  interface f0/3
  switchport access vlan 22

## Slide 13
3.4 配置各部门VLAN
3.4.2 VLAN创建与命名
(3) 各个VLAN 接口配置 IP。
interface vlan 2 # 核心层
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface vlan 11 # IT部门
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
interface vlan 12 # IT部门
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
interface vlan 21 # 财务部门
ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
interface vlan 22 # 财务部门
ip address 192.168.22.1 255.255.255.0

## Slide 14
3.4 配置各部门VLAN
3.4.2 VLAN创建与命名
(4) 将核⼼交换机到部⻔总交换机，部⻔总交换机到部⻔分交换机的接⼝设置为Trunk。
将部⻔分交换机到终端的接⼝设置为Access,并选择对应VLAN。

## Slide 15
3.5 配置各部门服务器静态IP
在这里设置部门内部服务器，由于服务器一般不会轻易改变，所以设置为静态IP。
部门服务器静态IP配置如下：
服务器 | IP | ⼦⽹掩码 | ⽹关 | DNS
IT Web | 192.168.12.16 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 192.168.0.3
IT FTP | 192.168.12.25 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | —
Fin Web | 192.168.22.16 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.0.3
Fin FTP | 192.168.22.25 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.0.3

## Slide 16
3.6 配置DHCP
为了给各部门的终端自动分配和管理IP地址及相关配置参数，需要配置DHCP。
(1)在核心层的DHCP服务器中为每个VLAN配置DHCP池：
(2)在核⼼交换机中为VLAN启⽤DHCP中继功能：

## Slide 17
3.6 配置DHCP
(3)在各个终端中请求DHCP服务：
可以看到⾃动分配了IP地址，并有合适的⽹关，掩码和DNS服务器

## Slide 18
3.7 配置ACL
在内网中，不同VLAN之间无法进行通信，因此加入ACL访问控制来实现要求：
  a.核心层可以访问部门终端，部门终端可以访问核心层终端。
  b.部门office和部门服务器可以互相访问。
  c.部门终端不可访问另一个部门的终端。
  d.外网可以访问核心层，核心层可以访问外网，这样一来，核心层可与任何网段交互。

## Slide 19
3.8 配置RIP
通过启用 ip routing 和配置 RIP v2，设备可以自动学习和广播 192.168.11.0、12.0、21.0、22.0 和 0.0 等多个网段的路由信息，使连接在不同 VLAN 和设备上的子网互通。
  ip routing
  router rip
  version 2
  no auto-summary
  network 192.168.11.0
  network 192.168.12.0
  network 192.168.21.0
  network 192.168.22.0
  network 192.168.0.0

## Slide 20
3.9 配置Web服务
在各个Web服务器处选择服务-HTTP，开启http和https：
在核心层和各部门DNS服务器处记录Web服务器的IP与对应的域名：
域名 | IP | 说明
www.mycompany.com | 192.168.0.2 | 企业Web服务器
www.it.mycompany.com | 192.168.12.16 | IT部门Web服务器
www.fin.mycompany.com | 192.168.22.16 | 财务部门Web服务器

## Slide 21
3.10 配置FTP服务
在核⼼层FTP服务器上开启FTP服务，然后配若⼲邮箱⽤⼾的⽤⼾名、密码和⽂件访问权限：
在各部门FTP服务器添加该部门的⽤⼾名、密码和⽂件访问权限：

## Slide 22
3.11 配置WIFI
用无线路由器配置WiFi，实现无线上网。
在无线路由器配置-无线中进行配置，设置ID、密码等参数。
在无线设备笔记本电脑配置-Wireless0中进行配置，连接无线网络。

## Slide 23
o4
外网设计
及
内外网连通
4.1 外网区域拓扑图
4.2 外网静态IP与路由器端口配置
4.3 外网DNS配置
4.4 NAT配置
4.5 静态路由配置

## Slide 24
4.1 外网区域拓扑图
企业核心三层交换机 → 配置vlan3
网关路由器 → 配置NAT和静态路由 连接企业核心交换机和外网路由器
外网：一台交换机连接多个主机，另一台交换机连接Web服务器和DNS服务器。

## Slide 25
4.2 外网静态IP与路由器端口配置
服务器 | IP | ⼦⽹掩码 | ⽹关 | DNS
Outside PC | 120.30.3.11 | 255.255.255.0 | 120.30.3.254 | 120.30.4.11
Outside PC | 120.30.3.12 | 255.255.255.0 | 120.30.3.254 | 120.30.4.11
Outside Web | 120.30.4.11 | 255.255.255.0 | 120.30.4.254 | 120.30.4.11
Outside DNS | 120.30.4.12 | 255.255.255.0 | 120.30.4.254 | 120.30.4.11
静态IP配置
项目核心在于内网设计，因此外网比较简陋，简单地用静态地址即可

## Slide 26
4.2 外网静态IP与路由器端口配置
服务器 | 端口 | IP | ⼦⽹掩码
Outside Router | FastEthernet0/0 | 120.30.3.254 | 255.255.255.0
Outside Router | FastEthernet0/1 | 120.30.4.254 | 255.255.255.0
Outside Router | Serial0/1/0 | 202.120.17.29 | 255.255.255.0
Hallway Router | FastEthernet0/0 | 192.168.100.2 | 255.255.255.0
Hallway Router | Serial0/1/0 | 202.120.17.18 | 255.255.255.0
路由器端口配置（Outside Router和Hallway Router）

## Slide 27
4.3 外网DNS配置
域名 | IP | 说明
www.mycompany.com | 100.60.1.10 | 企业供外⽹访问的Web服务器
www.outside.com | 120.30.4.12 | 外部其他服务器
假设分给公司的公网地址为100.60.1.10/24
外部DNS
域名 | IP | 说明
www.mycompany.com | 192.168.0.2 | 企业Web服务器
www.it.mycompany.com | 192.168.12.16 | IT部门Web服务器
www.fin.mycompany.com | 192.168.22.16 | 财务部门Web服务器
www.outside.com | 120.30.4.12 | 外部其他服务器
内部核心层DNS添加www.outside.com

## Slide 28
4.4 NAT配置
由Hallway Router来提供NAT服务，由于只有核心层能与外网交互，将核心层192.168.0.2-192.168.0.5映射到100.60.1.10-100.60.1.13
  #创建NAT
  interface f0/0
  ip nat inside
  interface s0/1/0
  ip nat outside
  #NAT映射
  ip nat inside source static 192.168.0.2 100.60.1.10
  ip nat inside source static 192.168.0.3 100.60.1.11
  ip nat inside source static 192.168.0.4 100.60.1.12
  ip nat inside source static 192.168.0.5 100.60.1.13

## Slide 29
4.5 静态路由配置
  #创建vlan 3
  VLAN:
  vlan 3
  name VLAN0003
  #端口允许vlan 3
  interface f0/4
  switchport access vlan 3
  #配置vlan 3地址
  interface vlan 3
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
  no shutdown
通过vlan配置使得三层交换机可以进行静态路由配置
f0/4

## Slide 30
4.5 静态路由配置
  静态路由
  企业核心交换机:
  ip route 120.30.0.0 255.255.0.0 vlan 3
  Hallway Router:
  ip route 120.30.0.0 255.255.0.0 s0/1/0
  ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 f0/0
  ip route 100.60.1.0 255.255.255.0 f0/0
  Outside Router:
  ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 s0/1/0
  ip route 100.60.1.0 255.255.255.0 s0/1/0

## Slide 31
o5
网络测试
5.1 内网连通性测试
5.2 内外网间连通性测试
5.3 Web服务器测试
5.4 FTP服务器测试

## Slide 32
5.1 内网连通性测试
  同一office中的终端相互之间：可以连通
  不同部门的终端之间：无法连通

## Slide 33
5.1 内网连通性测试
  同一部门的office和服务器之间：可以相互连通

## Slide 34
5.1 内网连通性测试
  核心层与各部门终端：相互连通

## Slide 35
5.1 内网连通性测试
  核心层与各部门终端：相互连通

## Slide 36
5.2 内外网间连通性测试
  核心层与外部终端：相互连通

## Slide 37
5.2 内外网间连通性测试
  外部终端与各部门终端：无法连通

## Slide 38
5.3 Web服务器测试
  某部门office可访问本部门Web服务，不可访问其他部门Web服务

## Slide 39
5.3 Web服务器测试
  各部门可以访问核心层Web服务，核心层可以访问各部门Web服务

## Slide 40
5.3 Web服务器测试
  核心层可访问外部Web服务，外部终端可以访问核心层Web服务

## Slide 41
5.3 Web服务器测试
  外部不可访问各部门Web服务，各部门不可访问外部Web服务

## Slide 42
5.4 FTP服务器测试
  某部门office可访问本部门FTP服务，不可访问其他部门FTP服务

## Slide 43
5.4 FTP服务器测试
  各部门可以访问核心层FTP服务，核心层可以访问各部门FTP服务

## Slide 44
5.4 FTP服务器测试
  外部终端不可访问核心层FTP服务，不可访问各部门FTP服务

## Slide 45
汇报完毕
Report is
completed